## Slide 1
ARCHITECTURE · FLOW · SEQUENCE · COMPOSITION
雷达智能体子系统图组
01 / 09
面向方案文档和汇报复用的可编辑 PowerPoint 原生图形
LD AGENT SUBSYSTEM · 2026.05
雷达智能体
架构流程图组
用于 PPT 汇报，也可复制到 Word 方案文档。图形由原生形状、线条和文本组成，后续可直接编辑。
01
总体架构
外部系统、智能体核心与输出联动
02
功能组成
五大模块与贯穿治理机制
03
执行流程
从任务触发到追溯记忆
04
时序交互
低风险工具与高风险工作流
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 2
SYSTEM ARCHITECTURE
总体架构图
02 / 09
以雷达智能体为智能决策中枢，连接显控、感知、状态、控制执行链路和数据知识底座。
显控分系统
自然语言 / 目标选择
区域选择 / 审批确认
信息处理感知子系统
检测 / 识别 / 跟踪 / 定位
模型结果与置信度
雷达状态与环境数据
工作模式 / 参数 / 资源
设备健康 / 环境条件
雷达智能体子系统
Agent Harness / Safety Gate / Trace
雷达智能体子系统
认知核心
记忆管理
工具执行
工作流引擎
数据库接入
贯穿治理：任务实例 · 权限校验 · 参数边界 · 追溯记录 · 经验回流
研判结果与证据链
目标类别 / 行为 / 威胁等级
候选参数方案
波形 / 波束 / 门限 / 跟踪参数
工作流状态与审批
检查点 / 回滚 / 状态同步
复盘报告与经验资产
短中长期记忆与经验候选
数据知识底座
关系库 / 向量库 / 图数据库 / 时序库
控制执行链路
真实控制下发由控制链路完成
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 3
FUNCTION COMPOSITION
功能组成图
03 / 09
五大核心功能模块支撑任务理解、智能研判、参数建议、流程执行和经验沉淀。
贯穿式运行治理：任务实例管理 / 能力包调度 / 安全门控机制 / 追溯记录 / 运行观测
意图理解、任务建模、上下文组织、执行路径规划、研判结论和候选方案生成
认知核心模块
短期任务记忆、中期任务链、长期知识/案例/策略/经验与追溯回流
记忆管理模块
感知解释、数据查询、目标分析、参数仿真、控制请求适配和报告生成
工具执行模块
模板编排、节点执行、审批、检查点、回滚和流程追溯
工作流引擎模块
关系、向量、图关系、时序数据访问，检索路由、质量标识和追溯写入
数据库管理与接入模块
统一任务实例
统一证据引用
统一追溯引用
设计要点：运行底座、安全门控和追溯记录是贯穿机制，不作为替代五大核心模块的独立业务孤岛。
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 4
SOFTWARE LAYERING
软件分层架构图
04 / 09
同一套智能体能力可以从应用层、服务层、组件层和资源层四个实现视角组织。
应用层
态势问答 | 目标研判 | 波形参数建议 | 流程状态展示 | 复盘报告生成
服务层
任务运行管理 | 认知推理 | 工作流编排 | 记忆管理 | 安全门控 | 追溯记录
组件层
大语言模型推理引擎 | 雷达专业能力包 | 工具执行适配 | 数据库访问适配 | 语义检索 | 图关系与时序查询
资源层
模型算力 | 关系/向量/图/时序数据 | 感知结果 | 雷达状态 | 控制执行接口 | 雷达知识与历史案例
映射关系：认知核心主要承接应用层和服务层；记忆、工具、工作流位于服务层/组件层；数据库接入连接组件层和资源层。
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 5
TASK EXECUTION FLOW
系统执行信息流程图
05 / 09
任务实例贯穿显控请求、感知事件、上下文、推理、工具、工作流、追溯和记忆回流。
任务触发
显控请求
感知事件
状态告警
创建任务实例
任务编号
对象引用
风险等级
上下文装载
感知证据
雷达状态
历史引用
意图理解
任务目标
约束条件
输出要求
路径选择
能力包
工具清单
风险分级
结果发布
研判摘要
证据链
流程状态
追溯记忆
上下文快照
工具/审批
经验候选
低风险路径
ReAct 工具调用
高风险路径
受控工作流编排
核心分流规则：目标解释、异常归因、报告生成等只读任务可动态调用工具；波形参数设置、工作模式切换、回滚恢复进入工作流模板。
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 6
CONTROLLED WAVEFORM WORKFLOW
波形参数设置受控流程图
06 / 09
候选参数方案不直接下发，需经过校验、仿真、审批、控制请求适配、状态跟踪和回滚检查点。
1. 候选方案生成
任务目标、目标状态、资源约束、历史效果
1. 候选方案生成
2. 参数边界校验
频段、功率、波束、门限、跟踪参数
2. 参数边界校验
3. 仿真评估
预期效果、风险点、适用条件、回滚条件
3. 仿真评估
4. 人工确认
显控审批、待确认事项、风险提示
4. 人工确认
5. 控制请求适配
按控制链路协议组织经审批请求
5. 控制请求适配
6. 状态跟踪与回滚
受理、执行、异常、效果指标、回滚结果
6. 状态跟踪与回滚
效果指标、异常信息和操作员反馈进入追溯记录与记忆回流
控制请求由控制执行链路真实下发，智能体保留建议、流程状态和追溯引用
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 7
SEQUENCE DIAGRAM
高风险任务时序交互图
07 / 09
展示认知核心提交方案后，任务运行管理、安全门控、工作流、工具执行和外部控制链路之间的关键交互。
认知核心
任务运行管理
安全门控
工作流引擎
工具执行
外部服务/控制链路
提交执行计划/工具建议/流程触发建议
组织风险分级并提交门控校验
权限、参数边界、雷达状态、审批状态校验
要求进入受控工作流
触发工作流实例
参数边界/审批/检查点
调用控制请求适配工具
发送经审批的控制请求
返回受理与执行状态
只读或低风险任务可由安全门控放行动态工具调用；高风险或控制请求进入工作流模板并绑定追溯引用。
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 8
THREE-TIER MEMORY LOOP
三阶分层记忆闭环图
08 / 09
短期记忆支撑当前任务，中期记忆组织近期任务链，长期记忆沉淀知识、案例、策略和经验资产。
任务目标 / 感知证据
雷达状态 / 工具结果
当前任务上下文
短期记忆
上下文版本
证据编号
任务状态
追溯记录
输入 / 推理 / 调用
审批 / 结果 / 反馈
追溯记录
中期任务链
目标链 / 区域链
参数链 / 异常链
中期任务链
长期经验资产
知识库 / 案例库
策略库 / 经验库
长期经验资产
质量评估与复核
冲突检查 / 适用边界 / 版本管理 / 影子运行
记忆回流原则：不是把一次任务记录直接变成长期经验，而是先形成经验候选，再经过质量评估、复核和版本治理。
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes

## Slide 9
INTERFACE MAP
接口关系图
09 / 09
接口围绕统一任务标识、目标/区域引用、证据引用和追溯引用展开，技术类型按实现形态划分。
雷达智能体子系统
外部接入 / 任务运行 / 认知推理
记忆读写 / 工具代理 / 工作流代理
门控判定 / 数据库接入 / 追溯记录
雷达智能体子系统
显控分系统
HTTP / 消息
任务提交、状态、结果
显控分系统
信息处理感知子系统
消息接口
检测、识别、跟踪、定位
信息处理感知子系统
雷达状态与环境服务
网络通信 / 消息
状态、参数、告警
雷达状态与环境服务
控制执行链路
网络通信
经审批控制请求
控制执行链路
数据知识底座
HTTP / 数据库
知识、案例、时序、图关系
数据知识底座
HTTP
消息
网络通信
数据库
文件
函数库调用
Source: 4.3.3.2 雷达智能体子系统技术方案 · editable PowerPoint shapes